Модель: 6550

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ВЕСЫ

для малых домашних животных

Благодарим Вас, что  выбрали наш товар.

Весы  - это высоко чувствительная измерительная аппаратура.

НЕЛЬЗЯ бросать весы, прыгать на платформе, превышать максимально допустимую для весов нагрузку ! Это может повредить электронный  механизм весов. Пожалуйста, внимательно прочтите данную  инструкцию перед использованием весов.

Ваши новые электронные весы для малых домашних животных были специально созданы для измерения их веса и отображения разницы в их весе.

Технические характеристики:

- Весы работают с четырьмя измеряющими сенсорами высокой точности.

- Функция отображения разницы предыдущего и настоящего веса

- Функция выделения веса тары

- Легко читаемый ЖК  ( LCD ) дисплей

- Lo : индикатор разрядки  батарейки   ( необходимо заменить батарейку )

- Err: индикатор превышения максимального веса

- Автоматическое отключение

- Предел взвешивания 20 кг.

- Дискретность 10 г.

- Питание: одна  щелочная батарейка 9V (в комплект входит)

11.  Кнопка Kg/ Lb/ St : три вида единиц измерения

12. Автоматическая функция „HOLD”:

Несмотря на то, что домашние животные имеют тенденцию к непоседливости, весы способны  взвесить их точно, благодаря использованию функции автоматического двигательного балансира (HOLD).

## Инструкция по применению

Кнопки управления:

- Весы включаются/выключаются с помощью кнопки ON/OFF (нажать один раз). С помощью этой кнопки так же очищается память (нажать дважды).

- С помощью кнопки TARE вы можете использовать функцию вычитания веса тары. Через 2 секунды удержания кнопки, на дисплее появится обозначение «0.00».

- Кнопка Kg/ Lb/ St : три вида единиц измерения .

Актуальная единица измерения видна на правой стороне дисплея.

Использование весов:

- Вставьте 9Vщелочную батарейку в специальное отделение, которое находится с тыльной стороны весов (на дне).

- Установите поддон  на весы.

- При нажатии кнопки  ON/OFF на дисплее появится обозначение «0.00».

- Положите или поставьте домашнее животное на весы. Показание веса появится на дисплее через несколько секунд и сохранится в памяти автоматически. Появившаяся на дисплее буква «М» указывает на наличие данных в памяти весов. После следующего взвешивания на дисплее появится показания веса и разница между этими и предыдущими показаниями по очереди, с интервалом в  2 секунды. Показания последнего веса автоматически вносятся в память весов, как в случае их ручного отключения, так и в случае автоматического отключения.

- При нажатии на кнопку ON/OFF один раз весы отключаются. Если Вы не используете весы в течение 30 секунд, весы отключаются автоматически.

Функции памяти:

Если на дисплее появляется значок «М», это значит, что цифровой показатель последнего взвешивания был занесен в память и, следовательно, должна отображаться разница в весе. Если Вам не нужен показатель разницы веса на дисплее, быстрым нажатием кнопки  ON/OFF два раза, Вы удаляете информацию из памяти. Значок «М» должен исчезнуть с дисплея. Замена либо перемещение батарейки также приводит к очистке памяти.

Вес тары:

Если Вы используете не только поддон, но и добавочный вес (одеяло, подушку и т.д.) общим весом до 5 кг., то после нажатия кнопки TARE на дисплее появится обозначение «0.00» и максимальный вес животного  может быть до 20 кг.

Если добавочный вес более 5 кг., то при нажатии кнопки TARE на дисплее также появится обозначение «0.00», но при этом максимальный измеряемый вес может быть менее 20 кг. (более точно: 20 кг. минус добавочный вес).

# Примечания

## - Температура может иметь большое влияние на точность взвешивания. Если Вы будете   взвешивать при температуре 20-25 градусов по Цельсию, точность взвешивания будет лучше.

- Для очистки весов используйте влажную салфетку. Не применяйте какие-либо чистящие средства.

- Пользуйтесь весами осторожно, потому что это точный прибор.

- Если появится „OUT 2” индикатор, это значит, что электронный механизм весов испортился из-за превышения максимального веса или бросания весов, прыгания на платформе. В таком случае владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЙ    ТАЛОН

ОТМЕТКА о ПРОДАЖЕ

Изделие ___________________________  Модель ________________

Дата покупки _______________   Подпись продавца _____________

Претензий по внешнему виду

и комплектности не имею.

Подпись покупателя:

_________________

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание  приобретенного изделия.

В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца  со дня продажи изделия.  Дефекты, возникшие по вине изготовителя, бесплатно устраняются в течении 21-го дня со  дня предъявления потребителем требований об устранении недостатков изделия, при  следующих условиях:

имеется в наличии гарантийный талон с указанием в нем даты продажи;

подписи покупателя, штампа торгового предприятия;

изделие предоставляется в чистом виде, без следов самостоятельного вскрытия, механических повреждений.

Гарантийное обслуживание не  распространяется на:

использовании изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежном обращении с изделием;

наличии механического повреждения изделия;

непредусмотренной руководством по эксплуатации разборке либо другом посторонним вмешательстве в

конструкцию изделия;

проникновении различных жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;

а также, на такие виды работ, как регулировка, чистка, обслуживание и работу элементов питания.

Сервисные центры : г. Москва, ул. Перерва, д. 62, кор. 2, тел.(095) 658-5490, 658-5427.

# Text boxes

Штамп магазина